## Slide 1: Aanpak Hotspots hemelwater overlast

## Slide 2
6. Aanpassen bushalte Blokbreker
3. Aanpassen minder valide oversteek
4. Ophalen verzakte banden
2. Herinrichten P-plaats brandweer
(bestaande doorvoer Geul)
1. Extra hemelwater afvoer P-plaats Wilheminalaan nr 41
(bestaande doorvoer Geul)
9a. Aanbrengen drempel en goot constructie.
(bestaande doorvoer Geul)
12. Plaatsen afsluiter
7. Aanbrengen extra Kolken bestaand HWA riool
8. Realiseren grind/zandvang
5. Inkorten inritconstructie
13. Putdeksels HWA-riool vervangen voor roostersdeksels
15. Extra afvoer realiseren (Sibbergrub > visvijver)
14. Riool Verbinding realiseren Muntstraat - Kerkstraat
9b. Extra water afvang Wilhelminalaan – vijver Halderpark
11. Hoogtemeting tbv stroomrichting hemelwater
16. Aanbrengen kelder doorvoeren
17. Vergroenen Bogaardlaan
18. Vertraagd afvoeren regenwater

## Slide 3: Extra hemelwater afvoer parkeerplaats Wilheminalaan nr 41
  Afgestemd met Waterschap Limburg
bestaande doorvoer Geul gebruiken om hemelwater af te voeren

## Slide 4: Herinrichten parkeerplaats brandweer (bestaande doorvoer Geul)
Locatie: Oranjelaan 47
Probleem:
  Parkeerplaats overstroomd bij een geringe bui.
  Kazerne staat blank na hevige regenval.
  Kazerne is niet bereikbaar voor opgeroepen brandweer.
  Parkeergarage appartementen 14-40 loopt onder.

## Slide 5: Herinrichten parkeerplaats brandweer
Oplossing: helling van de parkeerplaats omdraaien zodat het water via een put naar een bestaande doorvoer stroomt
(bestaande doorvoer Geul)

## Slide 6: Aanpassen mindervalide oversteek

## Slide 7: Ophalen verzakte banden Grendelplein
Herstellen van het zicht aan de trottoirbanden zodat de weg beter watervoerend wordt.
Het water zal via de Wilhelminalaan en het Den Halderpark geloosd worden via de bestaande overstort in de Geul.

## Slide 8: Inkorten inritconstructie

## Slide 9: Aanpassen bushalte Blokbreker
Locatie: Cauberg 2
Probleem: Parkeerplaats overstroomt en water loopt bij de Blokbreker naar binnen.
Oplossing: Ophalen bandenlijn en herstraten

## Slide 10: Aanbrengen extra Kolken bestaand HWA riool

## Slide 11: Realiseren grind/zand afvang Rioolinstroom verstopt bij elke bui waardoor het water over de weg stroomt en niet volledig via de buffers

## Slide 12: Afstroom richting Drempelconstructie en lijngoten aanbrengen zodat het water richting vijver Den Halderpark stroomt

## Slide 13: Extra water afvang Wilhelminalaan – vijver Halderpark

## Slide 14: Hoogtemeting tbv stroomrichting hemelwater

## Slide 15: Plaatsen afsluiter Put 1549

## Slide 16: Putdeksels HWA-riool vervangen door roostersdeksels

## Slide 17: Riool Verbinding realiseren Muntstraat - Kerkstraat

## Slide 18: Onderzoeken extra afvoer via Oud-Valkenburgerweg (Sibbergrub > visvijver)

## Slide 19: Burgers adviseren over kleine maatregelen b.v. Aanbrengen schotten, dicht maken kelder doorvoeren, verbetering ontluchting riool ect.

## Slide 20: Vergroenen Bogaardlaan afkoppelen hemelwater / vergroenen / onderhoud